## Slide 1: 現状の問題点

## Slide 2: 問題点
問題1）PLCポートへ定格電流以上の電流が流れ込んでいる
問題2）PLCポートへサージ電圧が印加されている
問題3）PEはエア出力のタイミングや時間をタッチパネルで設定できない。
問題4）エア噴出し動作開始トリガーに通過センサが使用されていない。
    キャップ速度との追従性が低くなってしまうと考えられる。
問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない
    キャップ速度が速くなると、200msに満たない事となり、命令信号を無視している。

## Slide 3: 対策
問題1）PLCポートへ定格電流以上の電流が流れ込んでいる
問題2）PLCポートへサージ電圧が印加されている
【1,2の対策】エアバルブ・PLC間に、保護基板を追加
問題3）PEはエア出力のタイミングや時間をタッチパネルで設定できない。
【3の対策】PE制御接続の変更
問題4）エア噴出し動作開始トリガーに通過センサが使用されていない。
問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない
【4,5の対策】Arduino基板を追加（到着と検知信号をモニター / エア出力命令）

## Slide 4: 問題1）PLCポートへ定格電流以上の電流が流れ込んでいる 問題2）PLCポートへサージ電圧が印加されている

## Slide 5: 問題1，2への対策
問題1）PLCポートへ定格電流以上の電流が流れ込んでいる
問題2）PLCポートへサージ電圧が印加されている
【対策】 エアバルブ・PLC間に保護基板を追加
ソレノイド
PLC
過電流
サージ電圧
ソレノイド
PLC
保護基板を追加

## Slide 6: 調査：問題1）PLCポートへ定格電流以上の電流が流れ込んでいる
PLC
FX3UC-64MT/D
定格電流：100mA
ソレノイドバルブ
VQ21A1-5GH-C6-F
消費電力：2.9W → 2.9W/24V ≒ 12mA
24VDC
Max121mA
(実測115mA)
A
電流計にて実測
※定格電流以上の
電流が流れ込む
電流計にて実測を行った。
PLCポートには、115mAの電流が流れていた
株式会社ビジネスプロセスソリューションズ – 6

## Slide 7: 調査：問題2）PLCポートへ高いサージ電圧が印加されている
オシロプローブの基準をPLCポートへ接続して、24Vの波形をモニターした。
波形より、
OFFの際に瞬時的に、24VよりもPLCポートの電圧が21V高い波形となっている為、
PLCポートには、45V(24V+21V)のサージ電圧が
印加されている事が分かる。
測定波形
PLCポートの波形
V/div：10V
Time/div：20ms
PLC
FX3UC-64MT/D
ソレノイドバルブ
VQ21A1-5GH-C6-F
24VDC
OFF時にサージ電圧発生
(実測 24V+ 21V = 45V)
波形測定ポイント
～
サージ電圧
プローブ
GND側

## Slide 8: 対策と結果：問題1 / 問題２
基板を追加して、問題１/問題2の対策を行った。
スイッチング回路の追加： PLCポートへの電流を2.33mAに抑える事ができた（問題1 解消）
ダイオードクランプ回路の追加：サージ電圧を抑える事ができた（問題2 解消）
ダイオードクランプ保護により、
サージ電圧を抑えられている。
測定波形
PLCポートの波形
V/div：10V
Time/div：20ms
PLCへ流れ込む電流は、2.33ｍAとなっていた。
PLC
FX3UC-64MT/D
■回路基板を追加
スイッチング回路
ダイオードクランプ回路
24VDC
ソレノイドバルブ
VQ21A1-5GH-C6-F
24VDC
電流計にて実測
A
波形測定ポイント
～
GND

## Slide 9: 対策：問題1 / 問題２ 追加基板の回路図
ON時：2.4mA
ON時：最大121mA

## Slide 10: 対策：問題1 / 問題２ 追加基板
GND
Solenoid3
PLC-Y012
Solenoid2
PLC-Y006
24VDC
(片面基板)

## Slide 11: 問題3）PEエア出力のタイミングや時間をタッチパネルで設定できない
【現状のタイミング設定方法】
PE部：カメラ制御BOXモニターで設定
白キャップ部：タッチパネルで設定
PEと白で、設定方法が異なっている。
タッチパネル設定で統一させる為に接続を変更する。

## Slide 12: 問題3への対策
問題3）PEエア出力のタイミングや時間をタッチパネルで設定できない。
【問題3への対策】PE制御接続の変更
カメラ
制御BOX
PLC
バルブ
タッチパネル
×
Y006
※モニターで設定
カメラ
制御BOX
PLC
バルブ
タッチパネル
Y006
※タッチパネルで設定

## Slide 13: 問題3）PEはエア出力のタイミングや時間をタッチパネルで設定できない。 PEのバルブ駆動の接続と設定箇所
カメラ制御BOXモニターで設定×
カメラ
制御BOX
PLC
バルブ
タッチパネル
×
Y006
Wait時間
カメラ制御BOXがバルブを制御している為、
動作時間の設定はカメラ制御BOXで行う事しかできない。
PE検知
(カメラ)
PE検知信号
＝バルブ駆動信号
エア吹き出し時間
【問題点】

## Slide 14: 問題3）PEはエア出力のタイミングや時間をタッチパネルで設定できない。 対策：接続を変更
PE検知信号をPLCに与え、バルブ制御をPLCが持つ事により、
タッチパネルで設定が行えるようになる。
カメラ
制御BOX
PLC
バルブ
タッチパネル
Y006
Wait時間
PE検知
(カメラ)
X007
PE検知信号
＝バルブ駆動信号
エア吹き出し時間
【対策】

## Slide 15: 問題4）エア出力動作の開始トリガーに通過センサが使用されていない。 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない

## Slide 16: 問題点について
問題4）エア出力動作の開始トリガーに通過センサが使用されていない。
    キャップ速度との追従性が低くなってしまうと考えられる。
問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない
    キャップ速度が速くなると、200msに満たない事となり、命令信号を無視している。
【4,5の対策】Arduino基板を追加（到着と検知信号をモニター / エア出力命令）
PLC
バルブ
検知信号
通過信号
Arduino
PLC
バルブ
検知信号
通過信号
×

## Slide 17: 問題4）エア出力動作の開始トリガーに通過センサが使用されていない。
PLCは検知信号の立上りをトリガーに、バルブ駆動を開始している為、
キャップ通過速度に追従できた動きができない。
wait時間
検知信号
(バルブ駆動命令信号)
立ち上がりでエア吹き出し動作開始
バルブ駆動
通過センサ
※通過センサが使用されていない。
【問題点】

## Slide 18: 問題4）エア出力動作の開始トリガーに通過センサが使用されていない 実際の信号
通過センサ
検知センサ
＝エア出力命令
エア出力
wait
wait
キャップ通過中
キャップ通過中
キャップ通過中
エア出力アクション開始タイミングに、通過センサを参照しておらず、
キャップ速度の追従性が低いと考えられる。
※キャップの通過終わりを
トリガーにするべきでは？
現状のエア出力アクションスタート
【問題点】

## Slide 19: 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない
PLCはエア出力命令信号の立上りをトリガーに、エア出力動作を開始しているが、
信号が立ち上がる前のLOW状態が、200mS以上なければエア出力命令信号を受けきれない事が分かった。
（※原因はPLCの処理によるものだと考えられる）
キャップの速度が速くなった際に、エア検出信号と認識しなくなってしまう。
LOW時間が200mS未満は無反応
wait時間
検知信号
(エア出力命令信号)
立ち上がりでエア吹き出し動作開始
エア出力
【問題点】

## Slide 20: 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない 症状について
検知センサ
＝エア出力命令
通過センサ
エア駆動命令
エア出力
wait
立上り前にはLowが200mS以上必要となっている。
【問題点】

## Slide 21: 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない 症状検証の試験：立上り前LOW時間 200mS
エア駆動
検知信号
(エア駆動命令)
200mS
結果
成功率 100％
【問題検証】

## Slide 22: 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない 症状検証の試験：立上り前LOW時間 180mS
エア出力
エア駆動命令
180mS
※バルブ駆動命令取りこぼし
バルブ駆動せず
結果
成功率 90％
【問題検証】

## Slide 23: 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない 症状検証の試験：立上り前LOW時間 100mS
エア駆動
結果
成功率 0％
100mS
※バルブ駆動命令取りこぼし
バルブ駆動せず
PE検知
(エア駆動命令)
【問題検証】

## Slide 24: 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない 症状検証の試験： LOW時間の違いによる測定結果
立上り前LOW時間 | 成功率
200mS | 100%
180mS | 90％
160mS | 75％
100mS | 0％
検知信号の立上り前LOW時間の違いによる成功率
【問題検証】

## Slide 25: 問題4/5の対策
PLC
バルブ
白センサ
通過
エア出力
命令
エア
出力
Arduino
PLC
バルブ
通過
カメラ制御BOX
PE検知
Arduino
エア出力
命令
キャップ
判定
トリガー
エア
出力
【対策】Arduino基板を追加
通過センサと検知信号をモニター
・通過センサOFFのタイミングでエア命令信号を出力
・エア命令信号の論理を反転させて、ワンショット信号にする →詳細は次頁に。
キャップ通過終わりに
立上りワンショット信号

## Slide 26: 問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない 対策：PLCへのエア出力命令信号の変更 詳細
LOW時間が短いと無反応
wait時間
エア出力命令信号
立ち上がりでエア出力動作開始
エア出力
【これまでの信号】
エア出力命令信号
常時LOW
立ち上がりでエア出力動作開始
wait時間
エア出力
【対策後の信号】
【対策】ArduinoからPLCへのエア出力命令信号を変更する
アイドル時：High → Low
命令信号：Low → High
キャップセンサ通過中に検出信号を受けた際、通過終了のタイミングでワンショット信号を発信

## Slide 27: 問題4/5）対策：Arduino回路図
通過センサ/検出信号取込み
エア出力命令
Arduino UNO
【対策】

## Slide 28: 問題4/5）対策：Arduino基板写真
Arduino装着時
基板裏面
白エア命令(X011)
白検知信号(色識別センサ)
通過センサ3
PEエア命令(X007)
PE検知信号(B17)
通過センサ2
GND
未使用
PE検知から
PEエア命令まで点灯
白検知から
白エア命令まで点灯
【対策】

## Slide 29: 対策検証結果
通過センサ
検知センサ
エア出力命令
エア出力
200mS以上
wait
エア出力アクションのスタート
通常Lowとする事で、エア出力命令の
Low信号が200mS以上が確保できる。
→問題5 Low200mS以上の解決
キャップ通過センサ終わりのタイミングで、
エア出力命令を出すことで、キャップ速度
の追従性が上がる。
→問題4 エア動作開始タイミングの解決
検知センサが無反応であれば、エア出力を
しない。
【対策検証】

## Slide 30: Arduino動作での対策

## Slide 31: 【1】PE部 通過センサノイズによる連続PE検知

## Slide 32: 【1】PE部 通過センサノイズによる連続PE検知 問題点
通過センサ
PE検知信号
エア出力命令
エア出力
通過センサ信号にノイズ
通過信号ノイズにより、1つのキャップに2つのPE検知発生
（カメラ制御は通過信号の立上りをトリガーにPE判定している為。）
通過センサにノイズが出ることで、PE検知信号が2回発信される為、
Arduinoが反応し、エア出力も1つのキャップに2回となってしまう。

## Slide 33: 【1】PE部 通過センサノイズによる連続PE検知 対策
PE検知信号発生時、通過センサがOFFとなっている際は検知信号を無視する。
グラフ拡大
正常時は
必ず通過ON
となる。
異常時は
必ず
通過OFF
となる。
異常
通常
通常
異常
PE通過センサ
PE検知信号
PEエア出力命令

## Slide 34: 【2】1つのキャップに対して2つの白検知信号が発生

## Slide 35: 【2】1つのキャップに対して2つの白検知信号が発生 問題と対策
【問題点】
1つのキャップに対して2つの白検知信号が発生
【原因】
キャップとカラーセンサ間の距離が近すぎる為
【対策】
白検知信号受信からエア命令信号終了まで、
白検知信号を無視する。
白通過センサ
白検知信号
白エア出力命令
エア出力
【対策】
この区間の白検知を無視
200ms/div
SideView
TopView
キャップの距離が近くなる
部分でセンサが飽和し、
一時的に白検知OFFと
なっている。
一時的に検知OFF

## Slide 36: 配線図

## Slide 37: キャップ選別機 キャップ信号処理部 ブロック図
PEキャップ
検知信号
通過信号2
Arduino
基板
カメラ制御BOX
PLC
白キャップ排出命令
PEキャップ排出命令
通過信号3
色識別センサ
白キャップ検知信号
ワーク到着センサ3(白)
ワーク到着センサ2(PE)
材質選択
Y011
X007
X011
B6
B17
B4
J1-6
J1-5
J1-2
J1-7
J1-4
J1-3
J1-1
N24
GND

## Slide 38: キャップ選別装置 制御部 接続図
搬送コンベアINV異常
パーツフィーダ検出
トラフ出口キャップ検出
ワーク到着センサ1
ワーク到着センサ2
ワーク到着センサ3
シール有無検出
材質選別信号
キャップ色検出1
キャップ色検出2
運転(4点BOX)
停止(4点BOX)
非常停止(4点BOX)
非常停止
A1 | X000
A2 | X001
A3 | X002
A4 | X003
A5 | X004
A6 | X005
A7 | X006
A8 | X007
A10 | X010
A11 | X011
A12 | X012
A13 | X013
A14 | X014
A15 | X015
A16 | X016
A17 | X017
A18 | 
直進フィーダ運転
パーツフィーダ運転
カメラ照明制御
ファン電源制御
搬送コンベア運転
ブローバルブ1
ブローバルブ2
ブローバルブ3
運転PL
材質PE選択
A1 | Y000
A2 | Y001
A3 | Y002
A4 | Y003
A5 | Y004
A6 | Y005
A7 | Y006
A8 | Y007
A10 | Y010
A11 | Y011
A12 | Y012
A13 | Y013
A14 | Y014
A15 | Y015
A16 | Y016
A17 | Y017
A18 | 
P24
N24
Arduino
I/F基板
カメラ制御BOX
FZ3-L350
B4
B17
INV
P24
B6
INV
PLG
CR1
CR1
CR1
CR1
PE検知信号
材質選択
PEエア出力命令
白エア出力命令
白検知信号
通過センサ3(白)
通過センサ2PE)
GND
GND
24V
保護基板
PE
白

## Slide 39: Arduino動作

## Slide 40: PE部

## Slide 41
材質判定
カメラ
制御BOX
動作
通過センサ
Arduino
動作
PE検知信号
エア命令
発信待機状態へ
材質判定
エア命令
発信待機状態へ
材質判定
PE検知
PE検知
PE未検知
エア出力命令
検知信号の遅延時間は、
モニターで設定可能
PE検知信号時間は
モニターで設定可能
20msの信号

## Slide 42: 白部

## Slide 43
カラーセンサ
通過センサ
Arduino
動作
白検知信号
エア命令
発信待機状態へ
エア命令
発信待機状態へ
白検知
白検知
エア出力命令
注意）
白検知を受けて50msの間に、
通過センサがONにならなければ、
白検知を無視
20msの信号
白検知
白検知から通過センサONまで
50mS以内であれば、
白検知を先に受けてもOK
エア命令
発信待機状態へ
タイムアウト
白検知信号キャンセル
通過中
通過中
通過中
通過中

## Slide 44: Appendix

## Slide 45: 問題点について
問題1）PLCポートへ定格電流以上の電流が流れ込んでいる
問題2）PLCポートへサージ電圧が印加されている
問題3）PEはエア噴出しのタイミングや時間をタッチパネルで設定できない。
問題4）エア噴出し動作開始トリガーに通過センサが使用されていない。
    キャップ速度との追従性が低くなってしまうと考えられる。
問題5）検知信号の立上り前のLOW信号が200ms未満では信号を認識しない
    キャップ速度が速くなると、200msに満たない事となり、命令信号を無視している。
ソレノイド
PLC
過電流
サージ電圧

## Slide 46: 問題4）エア噴出し動作開始トリガーに通過センサが使用されていない 対策：センサ信号処理をArduinoで行う
PLC
バルブ
白センサ
通過センサ
エア出力
命令
エア
出力
追加
回路
PLC
バルブ
通過センサ
カメラ制御BOX
PE検知
追加
回路
エア出力
命令
キャップ
判定
トリガー
エア
出力
検知開始
通過終了検知（PLCはこれをトリガーにエア出力動作に入る）
【対策】Arduinoにより、検知開始から通過終了までLOWとなる信号に変換する。

## Slide 47: 問題4）エア噴出し動作開始トリガーに通過センサが使用されていない 対策後の信号
検知センサ
＝エア出力命令
通過センサ
エア駆動命令
エア出力
wait
回路を追加する事で、検知ONから通過OFFまでの信号を生成する事ができた為、
通過完了した事をトリガーにエア出力動作に入る事ができている。