## Slide 1: Arduino動作について

## Slide 2: Arduino動作 PE部

## Slide 3: Arduino PE部の動作
材質判定
カメラ
制御BOX
動作
通過センサ
Arduino
動作
PE検知信号
エア命令
発信準備中へ
材質判定
エア命令
発信準備中へ
材質判定
PE検知
PE検知
PE未検知
エア出力命令
検知信号の遅延時間は、
モニターで設定可能
※設定は0msに
PE検知信号時間は
モニターで設定可能
※設定は20mS~50mSに
20msの信号が出力される
通過中
通過中
通過中
通過中
※ノイズ発生
材質判定
材質判定
ノイズ発生による
PE判定時は必ず
通過OFFとなる。
エア命令
発信準備中へ
※通過センサ
OFFの為
無視
通過完了の
タイミングで出力

## Slide 4: PE部 通過センサノイズによる連続PE検知 問題点
通過センサ
PE検知信号
エア出力命令
エア出力
通過センサ信号にノイズ
通過信号ノイズにより、1つのキャップに2つのPE検知発生
（カメラ制御は通過信号の立上りをトリガーにPE判定している為。）
通過センサにノイズが出ることで、PE検知信号が2回発信される為、
Arduinoが反応し、エア出力も1つのキャップに2回となってしまう。
【問題点】

## Slide 5: 【1】PE部 通過センサノイズによる連続PE検知 対策
PE検知信号発生時、通過センサがOFFとなっている際は検知信号を無視する。
グラフ拡大
正常時は
必ず通過ON
となる。
異常時は
必ず
通過OFF
となる。
異常
通常
通常
異常
PE通過センサ
PE検知信号
PEエア出力命令
【対策】
ここを無視する事で
1つのキャップに対して、
2回のエア出力を抑制できる。

## Slide 6: Arduino動作 白部

## Slide 7
カラーセンサ
通過センサ
Arduino
動作
白検知信号
エア命令
発信準備状態へ
エア命令
発信準備状態へ
白検知
白検知
エア出力命令
注意）白検知を受けて50msの間に、
通過センサがONにならなければ、
タイムアウト白検知を無視
20msの信号が出力される
白検知
白検知から通過センサONまで
50mS以内であれば、
白検知を先に受けてもOK
エア命令
発信準備状態へ
タイムアウト
白検知信号キャンセル
通過中
通過中
通過中
通過中
エア命令
発信準備状態へ
発信準備状態の
検知信号は無視。
1つのキャップに
2つの検知信号が発生

## Slide 8: 1つのキャップに対して2つの白検知信号が発生 問題と対策
【問題点】
1つのキャップに対して2つの白検知信号が発生
【原因】
キャップとカラーセンサ間の距離が近すぎる為
【対策】
白検知信号受信からエア命令信号終了まで、
白検知信号を無視する。
白通過センサ
白検知信号
白エア出力命令
エア出力
【対策】
この区間は白検知を無視
200ms/div
SideView
TopView
キャップの距離が近くなる
部分でセンサが飽和し、
一時的に白検知OFFと
なっている。
一時的に検知OFF

## Slide 9: Arduino動作 処理のタイムアウト

## Slide 10: 検知信号のタイムアウト（PE/白 共通）
通過中
通過中
検知
検知
検知
通過中
装置停止
エア命令
発信準備状態へ
エア命令
発信準備状態へ
エア命令
発信準備状態へ
※タイムアウト
エア命令発信準備を解除
500mS
500mS中に通過OFFと
ならなければ、
タイムアウト
発信準備を解除
※装置停止により通過ONが続く
通過センサ
検知信号
(PE or 白)
エア出力命令
検知信号を受けて、500ms以内に通過完了とならない場合、エア出力命令発信準備中を解除する。

## Slide 11: 白検知信号のタイムアウト
通過中
通過中
検知
検知
検知
通過中
エア命令
発信準備状態へ
エア命令
発信準備状態へ
50mS以内に通過センサがONしない場合は
エア出力命令準備を解除する。
※装置停止により通過ONが続く
通過センサ
白検知信号
エア出力命令
検知信号を受けて、500ms以内に通過完了とならない場合、エア出力命令発信準備中を解除する。
検知後の50mS以内に通過センサが
ONとならない為、
エア出力命令を出さない